### БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

### СЕРИИ 230ВFM.200

### Руководство по эксплуатации 230ВFM.200 РЭ

1  ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Блоки управления предназначены для дистанционного управления: золотниками гидрораспределителей, системами управления регулируемых насосов и гидромоторов и другими аппаратами в гидроприводах машин.

1.2 Изделию выдан сертификат соответствия                       № С-RU.МР03.В.00027, удостоверяющий соответствие изделия требованиям технического регламента «О безопасности машин и оборудования». Орган по сертификации ННО «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», № РОСС RU.0001.11МР03. Срок действия сертификата с 18.02.2011 по 17.02.2016.

1.3 Информацию о типах блоков управления, вариантах исполнения можно получить, зайдя на сайт изготовителя в Интернете, www.psm-hydraulics.ru.

1.4 В конструкцию изделия могут быть внесены  изменения без отражения в данном Руководстве, не влияющие на функционирование и присоединительные размеры.

1.5 Основные габаритные и присоединительные размеры блоков управления, гидравлическая схема, приведены на рис.1, технические характеристики блоков управления приведены в таблице 1.

1.6 Маркировка блоков управления выполнена на табличке и содержит следующие сведения:

- товарный знак предприятия изготовителя;

- обозначение изделия;

- значения максимального расхода Qmax, максимального давления на входе Рmах, и диапазона редуцированного давления Рред;

- номер изделия и дату изготовления;

- условно-графическое изображение изделия;

- знак сертификации изделия и страну – производитель.

1.7 Устройство и принцип действия.

1.7.1 Блоки управления однопедальные 230ВFM.200 выполнены в виде двух регуляторов потока и давления, расположенных в одном корпусе, работающих по принципу редукционных клапанов, с давлением и потоком в рабочих отводах, определяемым положением педали.

Зависимость редуцированного давления от угла наклона педали представлена на рис.2 (α1 и α2 - углы наклона педали, при которых начинается и заканчивается линейная зона характеристики регулирования.

Зависимость перепада давлений на линии «рабочий отвод - слив» от расхода приведена на рисунке 3.

Таблица 1 Основные технические данные блока управления 230ВFM.200

| Наименование показателей | Значения |
| --- | --- |
| Давление на входе, МПа (кгс/см2): - номинальное - максимальное | 3 (30) 10 (100) |
| Давление на выходе (редуцированное), МПа (кгс/см2): - минимальное (при α1=4°±30´) - максимальное (при α2=12°±1°) | 0,5±0,15 (5±1,5) 2,0±0,2 (20±2) |
| Давление на сливе, максимальное, МПа (кгс/см2) | 0.3 (3) |
| Гистерезис, не более МПа (кгс/см2) | 0.1 (1) |
| Диапазон регулирования | см. рис.3 |
| Внутренняя герметичность (утечки при номинальном давлении), см3/мин, не более: - из рабочего отвода (по каждому золотнику) - из дополнительного отвода У | 20 20 |
| Усилие на конце рукоятки, Н (кгс) - при выдвинутых толкателях, не менее - при отклонении педали (αmax=12°), не менее | 23(2.3) 50(5.0) |
| Масса, кг, ±5%: 230ВFM.200,230ВFM.201, 230ВFM.202, 230ВFM.203 | 4,5 |

1.7.2 В конструкции предусмотрены два отверстия для подвода питания «Р» и слива «Т», расположенные на боковой поверхности корпуса, рабочие отводы «1» и «2» расположены снизу в крышке  (см. рис. 1).

1.7.3 Блок клапанов «ИЛИ», применяющийся в блоках управления, состоит из одного клапана «ИЛИ», работающего по логике, приведенной в гидросхеме на рисунке 2.

1.7.4 В блоке управления 230BFM.200 предусмотрены варианты с дополнительным рычагом  управления (см. рис.1).

Рисунок 1 –  Блок управления двухзолотниковый педальный 230BFM.200, блок управления с рычагом 230BFM.201, блок управления двухзолотниковый педальный  230BFM.202 с блоком клапанов «ИЛИ», блок управления с блоков клапанов «ИЛИ» с рычагом 230BFM.203.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Требования к гидравлическим системам

2.1.1 Гидропривод машины,   на  которой  устанавливается блок управления, должен соответствовать ГОСТ 17411-91.

2.1.2 Трубопроводы гидросистемы перед установкой на машину должны быть тщательно очищены от производственных загрязнений и промыты рабочей жидкостью, пропущенной через фильтр с тонкостью очистки 16 мкм.

Рисунок 2 – Зависимость редуцированного давления от угла наклона педали

Рисунок 3 – Зависимость перепада давлений на линии «рабочий отвод – слив» от расхода

2.1.3 Конструкция и монтаж гидросистемы должны обеспечивать герметичность трубопроводов, свободный доступ к органам управления.

2.2 Требования к рабочей жидкости

2.2.1 Нормальная работа блоков управления гарантируется при использовании рабочей жидкости (масла), характеристики которой соответствуют значениям, приведенным в таблице 2.

2.2.2 Рекомендуемые марки рабочей жидкости (масла) приведены в каталоге и на сайте изготовителя -          www.psm-hydraulics.ru .

Таблица 2 - Характеристика рабочей жидкости

| Кинематическая вязкость при тонкости фильтрации 25 мкм, мм2/с (сСт): - оптимальная - максимальная пусковая - минимальная кратковременная | 20 - 35 1500 10 |
| --- | --- |
| Класс чистоты рабочей жидкости по ГОСТ 17216-2001 | 12 |
| Температура рабочей жидкости при эксплуатации, ºС | от +75 до минус 40 |

2.3 Подготовка изделия к использованию

2.3.1Перед монтажом блока управления удалить заглушки из присоединительных отверстий.

2.3.2 Присоединительные отверстия выполнены по ГОСТ 9833-73.

2.3.3При монтаже соблюдать правила безопасности в соответствии с ГОСТ Р 52543-2006.

2.3.4 Блок управления в гидросистеме может устанавливаться в любом положении.

  - 2.4 Порядок действия обслуживающего персонала при эксплуатации блока управления.

  - 2.4.1При вводе в эксплуатацию:

  - - проверить затяжку резьбовых соединений крепления блока управления и трубопроводов;

  - - проверить уровень рабочей жидкости в баке;

ВНИМАНИЕ: Заливку рабочей жидкости в гидросистему при сборке машины и ее эксплуатации необходимо производить через заправочное устройство, оборудованное фильтрами с тонкостью фильтрации 25мкм.

- произвести пробный пуск, при этом в нейтральном положении рукоятки во всех рабочих отводах давление должно быть не более 0,3МПа; при установке рукоятки в упор, в соответствующих отводах, давление должно быть равно давлению в напорной гидролинии, а в остальных отводах не более 0,3МПа.

2.5 Проверка работоспособности изделия

    - 2.5. 1 Во время работы необходимо следить за:

- наружной и внутренней герметичностью блока управления;

- уровнем жидкости в баке;

- температурой рабочей жидкости;

- давлением в напорной линии гидросистемы на входе в блок управления;

- герметичностью всех соединений.

2.5.2 В процессе эксплуатации следить за чистотой фильтров в соответствии с руководством по эксплуатации машины. Рекомендуется применять фильтры с индикаторами загрязненности.

2.5.3 Эксплуатирующая организация может самостоятельно заменять уплотнительные кольца без нарушения гарантийного срока изделия.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Блок управления не требует технического обслуживания.

4  ХРАНЕНИЕ, КОНСЕРВАЦИЯ, ТРАНСПОРТИ-РОВАНИЕ

4.1 Блоки управления должны храниться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69 законсервированными и упакованными.

4.2 Консервация блоков управления для хранения – в соответствии с ГОСТ 9.014-78; вариант защиты ВЗ-1. Срок консервации три года.

4.3 Переконсервацию выполнять консервационными смазками по ГОСТ 9.014-78 по варианту ВЗ-2.

4.4 Транспортировать упакованные блоки управления допускается любым видом транспорта.

5 УТИЛИЗАЦИЯ

5.1 Перед утилизацией удалить с наружных поверхностей грязь и масло, слить масло из корпуса.

5.2 Блоки управления утилизируются как изделия, содержащие черные металлы.

# Text boxes

41 4479

Утвержден

230ВFM.200 РЭ-ЛУ

www.psm-hydraulics.ru